| Таблица обозначений способов прокладки |
| --- |
| Обозначение | Вид прокладки | Обозначение | Вид прокладки |
| 1 | В металлорукаве. | 9 | На тросовом подвесе. |
| 2 | В ПВХ трубе. | Н | Наружная (по ограждению, стене сооружения). |
| 3 | В стальной трубе. | С | Внутренняя (по стене сооружения). |
| 4 | В асбоцементной трубе. | З | Подземная. |
| 5 | В существующих стояках и трубной разводке. | Э | По эстакаде. |
| 6 | В коробе, лотке. | Д | В полу. |
| 7 | Открыто. | В | За подвесным потолком. |
| 8 | Скрыто, в штробе. | П | По основному полу. |

- Допускается замена марок указанных кабелей на марки кабелей, аналогичные по техническим характеристикам.

- Способы прокладки кабелей уточнить при монтаже по результатам завершения строительных работ.

| Обозначение провода, кабеля | Начало | Конец | Марка | Длина, м | Назначение | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТВ1 | ШП1 | ТК1 | ТОС-Н-01-004М04-4,0 | 90 | Видеосигнал | 82 |
| ТВ2 | ШП4 | ТК2 | ТОС-Н-01-004М04-4,0 | 70 | Видеосигнал | 82 |
| ТВ3 | ШП4 | ТК3 | ТОС-Н-01-004М04-4,0 | 130 | Видеосигнал | 82 |
| ТВ4 | ШП1 | ТК4 | ТОС-Н-01-004М04-4,0 | 140 | Видеосигнал | 82 |
| ТВ1.1 | ШП1 | ТК1.1 | КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 | 95 | Видеосигнал | 82 |
| ТВ1.2 | ШП1 | ТК1.2 | КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 | 65 | Видеосигнал | 82 |

0023